附件：

室内装饰工程报价表

工程地点：金桥路北田园路东盛景濠庭13A

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 工艺做法及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面和墙面888涂料 | ㎡ | 约916.5 |  | 1、涂料工程的等级和产品的品种应符合设计要求和现行有关产品标准的规定。2、基体或基层的含水率不得大于8%。3、清扫铲除旧涂料，抹灰施工完毕，施工质量符合施工规范规定。抹灰基层平整、干燥，无空鼓现象。 |
| 2 | 普通地砖(600×600≤尺寸≤800×800) | ㎡ | 约216.5 |  | 1、强度325普通硅酸盐水泥砂浆铺底。厚度平均不超过30㎜；2、勾缝剂勾缝；3、符合铺砖工艺的其他要求。 |
| 3 | 陶瓷踢脚线明装 | m | 约196 |  | 1、强度325普通硅酸盐水泥砂浆铺贴； |
| 4 | 石膏角线 （直线型） | m | 约196 |  | 1、采用宽度≤80mm成品普通型石膏角线，快粘粉粘贴。 |
| 5 | 墙砖 （300≤尺寸≤800） | ㎡ | 约205 |  | 1、强度325普通硅酸盐水泥砂浆铺底。厚度平均不超过30㎜；2、勾缝剂勾缝；3、符合铺砖工艺的其他要求。 |
| 6 | 地砖 （300≤尺寸≤800） | m2 | 约85.7 |  | 1、强度325普通硅酸盐水泥砂浆铺底。厚度平均不超过30㎜；2、勾缝剂勾缝；3、符合铺砖工艺的其他要求。 |
| 7 | 厨、卫防水处理 | ㎡ | 约90 |  | 1、专用防水涂料3遍；2、墙面上返600㎜，靠卫生间内墙面必须全墙面做防潮处理；3、做24小时蓄水试验；4、工程量按实际涂刷部分展开面积计算。 |
| 8 | 集成吊顶 | ㎡ | 约37.9 |  | 300*300铝口板吊顶，包含安装300*300 LED照明灯2个 |
| 9 | 轻钢龙骨石膏板吊平顶 | ㎡ | 约37 |  | 1、50系列轻钢龙骨，50副骨做框架，膨胀螺栓固定。（弧形及异形吊顶除外）;2、单层9㎜厚纸面石膏板罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4—6㎜缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带; |
| 10 | 水路改造预收 | m | 约40 |  | 1、完工试压验收后按m据实计算；2、此项为预收，决算按照水路布管(明管)、水路布管(暗管)的项目据实结算； |
| 11 | 弱电箱 | 个 | 1 |  | 符合有关标准 |
| 12 | 开关、灯具安装费 | 项 | 1 |  | 符合要求 |
| 13 | 厨、卫包管道 (红砖或轻体砖) | 个 | 8 |  | 1、红砖或轻体砖围砌；2.、单面水泥砂浆抹平；3、截面尺寸≤250㎜×250㎜；4、预留检修口；5、外表面装饰另计。 |
| 14 | 过门石 | m | 50 |  | 阳台 卫生间 干区 厨房 入户门口 |
| 15 | 楼梯台阶铺贴 | 个 | 64 |  | 人工费、辅料 |
| 16 | 楼梯间墙面 | ㎡ | 15 |  | 人工费、辅料 |
| 17 | 楼梯间顶面 | ㎡ | 18 |  | 人工费、辅料 |
| 18 | 电梯井洞口封闭 | 个 | 4 |  | 木龙骨、木工板洞口内沿加固封闭，外贴石膏板，保证安全。 |
| 19 | 一楼大厅楼梯扶手 | m | 7 |  | 铁艺、不锈钢夹玻璃、实木烤漆选一 |
| 20 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  | 1、从施工现场运至小区物业指定地点。(说明：为装修垃圾）2、费用另计。 |

主材报价表

| 序号 | 主材名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 主材规格说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木复合烤漆门 | 樘 | 7 |  |  | 房间平开木门（含安装） |
| 2 | 卫生间钛镁合金平开门 | ㎡ | 10 |  |  | 钢化玻璃（含安装） |
| 3 | 钛镁合金推拉门 | ㎡ | 4.8 |  |  | 钢化玻璃（含安装） |
| 4 | 马桶/蹲便器 | 套 | 6 |  |  | 含安装 |
| 5 | 淋浴器 | 个 | 6 |  |  | 不锈钢淋浴器，阀体要求纯铜、含安装 |
| 6 | 洗面盆三件套 | 套 | 6 |  |  | 成品橡木浴室柜安装、包含上下水，龙头尺寸不小于80公分、含安装 |
| 7 | 小五金 | 项 | 6 |  |  | 304不锈钢或加厚太空铝浴巾架、毛巾挂钩、角篮、手纸盒一套含安装 |
| 8 | 房间灯具 | 项 | 1 |  |  | 国标正品 |
| 9 | 开关插座 | 项 | 1 |  |  | 国标正品 |

费用总计：                元